## Slide 1: 자동급수 시스템 GUI 모니터링 프로젝트
조원 :이찬희 서정우 임정섭 김현호

## Slide 2: 목차
1. 프로젝트 개요
2. 시스템 구조
3. GUI 프로그램 설계
4. 동작 시나리오
5. 하드웨어 구성
6. 회로도
7. 프로그램 흐름도
8. 시연 영상
9. 추가 기능 / 발전 가능성
10. 결론 & 기대 효과

## Slide 3: 프로젝트 개요
목적:
- 식물 관리의 자동화 및 편의성 향상
- 토양 수분, 수조 수위, 온도, 습도 등 환경 변수 실시간 모니터링
- 문제 발생 시 알람으로 즉각 대응 가능
특징:
1. 실시간 데이터 표시 (GUI 화면에 1초 단위로 온도, 습도, 토양 수분, 수위 표시)
2. 자동 알람 및 LED 표시 (토양 건조, 수조 부족, 급수 중 상태 직관적 표시)
3. 데이터 로깅 (시간별 기록으로 성장 환경 분석 가능)
[그림 자리: 시스템 동작 아이콘]

## Slide 4: 시스템 구조
블록 다이어그램:
센서 → Arduino → GUI / 모터 / LED / 부저
구성 요소 설명:
- 온습도 센서: 식물 주변 온도와 습도 실시간 측정
- 토양 수분 센서: 토양 수분 상태 확인, 급수 필요 여부 판단
- 수위 센서: 수조 물 여부 확인, 물 부족 시 경고
- LCD 1602: 간단한 데이터 디스플레이
- 부저/LED: 상태 알람 표시
- 모터/펌프: 자동 급수 기능
- ESP8266 (Wi-Fi 모듈, 선택): 원격 모니터링 가능
[그림 자리: 센서와 장치 연결 블록 그림]

## Slide 5: GUI 프로그램 설계
기능:
1. 실시간 데이터 표시: 온도, 습도, 토양 수분, 수위 확인 (1초 갱신)
2. 데이터 로깅: 측정 데이터를 시간별 CSV 파일로 저장
3. 알람 기능:
- 토양 건조 → 부저 2초 울림, 빨간 LED 점멸, GUI 경고 메시지
- 수조 부족 → 부저 1초 울림, 노란 LED 점멸, GUI 경고 메시지
- 급수 중 → 초록 LED 점멸, GUI 급수 진행 상태 표시
[그림 자리: GUI 화면 예시]

## Slide 6: 동작 시나리오
상태별 동작표:
- 평상시: 데이터 표시 / LED 없음 / 부저 없음 / GUI: 온도/습도/수분/수위 정상 표시
- 토양 건조: 알람 / 빨강 LED / 2초 부저 / GUI: '토양 건조! 급수 필요'
- 수조 부족: 알람 / 노랑 LED / 1초 부저 / GUI: '수조 물 부족'
- 급수 중: 펌프 작동 / 초록 LED / 부저 없음 / GUI: '급수 진행 중'
[그림 자리: 각 상태별 아이콘]

## Slide 7: 하드웨어 구성
사용 부품:
- 워터 펌프, 화분, 토양, 수조통, 수위 센서 모듈[SZH-EK057], 토양 수분 센서, 온습도 센서
- LCD 1602, 부저, LED, 부저, 모터 드라이버, 9V 건전지, 저항, 캐패시터, 우노, esp8266 와이파이 모듈, 점퍼 케이블, 브레드보드
전원/연결: 5V / 3.3V
[그림 자리: 부품 사진 / 배치도]

## Slide 8: 회로도
LED 3개 → 디지털핀 3개
부저 1개 → 디지털핀 1개
LCD 1602 → 아날로그핀 2개
모터 드라이버 → 디지털핀 2개
수위 센서 → 아날로그핀 1개
온습도 센서 → 디지털핀 1개
토양 수분 센서 → 아날로그핀 1개
[그림 자리: 회로도 그림 / 표]

## Slide 9: 프로그램 흐름도
흐름:
1. 센서 데이터 읽기
2. GUI 화면 표시
3. 상태 확인 (토양/수위/환경)
4. 알람/LED/부저 작동
5. 급수 필요 시 펌프 작동
6. 데이터 로깅
[그림 자리: 흐름도 그림]

## Slide 10: 시연 영상

## Slide 11: 추가 기능 / 발전 가능성
- Wi-Fi 원격 모니터링
- 스마트폰 알림 기능
- 노즐로 분사량 조절 가능
- 팬 및 환기 제어
- 데이터 그래프 시각화
[그림 자리: 아이콘, 그래프]

## Slide 12: 결론 & 기대 효과
결론:
- 자동화된 급수 시스템으로 식물 관리 편리
- 실시간 모니터링과 알람으로 환경 변화 즉시 대응 가능
- 데이터 기록으로 장기적 성장 분석 가능
[그림 자리: 완성된 시스템 / 식물 사진]

## Slide 13
감사합니다.